## Slide 1: 计原大实验实验概要
许欣然，邹林希

## Slide 2: 数据通路
被忽略了。。。

## Slide 3: 原理图

## Slide 4: 指令分析
 | IF | ID | EXE | MEM | WB
ADDIU rx imm | IRMem[PC] PCPC+1 | Arx B sign_extend(imm) | CA+B |  | rxC
BEQZ rx imm | IRMem[PC] PCPC+1 | Arx Bsign_extend(imm) CPC+B PCC(依情况) |  |  | 
LI rx imm | IRMem[PC] PCPC+1 | Asign_extend(imm) B0 | CA+B |  | rxC
LW_SP rx imm | IRMem[PC] PCPC+1 | Asign_extend(imm) BSP | CA+B | DMEM[C] | rxD
CMP rx ry | IRMem[PC] PCPC+1 | Arx Bry | CA-B 依情况定T |  | 
JR rx | IRMem[PC] PCPC+1 | Arx PCA |  |  | 
SUBU rx ry rz | IRMem[PC] PCPC+1 | Arx Bry | CA-B |  | rzC

## Slide 5: 信号种类
RegDst(2) | 00:2~4位 | 01:5~7位 | 10:8~10位 |  |  | 
ALUSrcA(2) | 00:RegA | 01：扩展 | 10：全0 | 11：PC |  | 
ALUSrcB(2) | 00：RegB | 01：扩展 | 10：全0 |  |  | 
MemRead | 0：X | 1：读内存 |  |  |  | 
MemWrite | 0：X | 1：写内存 |  |  |  | 
RegWrite | 0：X | 1：写入寄存器 |  |  |  | 
MemtoReg | 0：ALU输出 | 1：内存输出 |  |  |  | 
ALUOP(3) | 000:加 | 001:减 | 010:与 | 011:或 | 100:左移 | 101:右移
TType | 大于等于 -> 1 | 等于 -> 1 |  |  |  | 
RegTWrite | 0:X | 1:写入 |  |  |  | 
Branch(2) | 00:PC+4 | 01:PC+4+IMM | 10:RegA |  |  | 

## Slide 6: 信号分析
 | RegDst | ALUSrcA | ALUSrcB | MemRead | MemWrite | RegWrite | MemtoReg | ALUOP(3) | TType | RegTWrite | Branch(2)
ADDIU rx imm | 10 | 00 | 01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 000 | X | 0 | 00

## Slide 7: 工作
进一步完善每个东西的接口
研究指令集，看看是否能通过ALU前的数据选择器保证SP的正常工作

## Slide 8: 疑惑
指令寄存器在设计中只能被读，通过终端写程序的时候是否需要通过CPU进行写指令寄存器？